СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 140

От 28 сентября 2021 года

О назначении публичных слушаний по проекту

решения Совета депутатов МО

«Большелуцкое сельское поселение»

«О внесении изменений и дополнений в решение

Совета депутатов МО "Большелуцкое сельское

поселение" от 14.12.2017 года № 177

«Об утверждении Правил благоустройства

территории муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

В целях приведения Правил благоустройства территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселения» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Положением о проведении общественных обсуждений по проектам правил благоустройства территории (внесению изменений в правила благоустройства территории) муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 17.06.2019 года № 251, выступая инициатором проведения общественных обсуждений, Совет депутатов

РЕШИЛ:

- Вынести на общественные обсуждения проект решения Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО "Большелуцкое сельское поселение" от 14.12.2017 года № 177 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» в части размещения детских и спортивных площадок (приложение).

- Назначить срок проведения общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО "Большелуцкое сельское поселение" от 14.12.2017 года № 177 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» с 07.10.2021 по 03.11.2021 года.

- Назначить дату проведения общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО "Большелуцкое сельское поселение" от 14.12.2017 года № 177 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» на 25.10.2021 года 15.00 часов в здании администрации МО «Большелуцкое сельское поселение», по адресу: п. Кингисеппский, д. 21.

- Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО "Большелуцкое сельское поселение" от 14.12.2017 года № 177 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» принимаются в письменном виде с 07.10.2021 года по 22.10.2021 года по адресу: 188451, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д. 21 (администрация) с 9.00 до 15.00 часов (перерыв с 12.30 до 13.30).

- Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» обеспечить:

5.1. Оповещение граждан о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений;

5.2. Организацию и проведение общественных обсуждений.

- Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

- Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

Глава

МО «Большелуцкое сельское поселение»                                  А.А. Иванов

Приложение

к решению Совета депутатов

МО "Большелуцкое сельское поселение"

от ____________ года № ___

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №-проект

От __ _________ 2021 года

О внесении изменений и дополнений

в решение Совета депутатов МО

"Большелуцкое сельское поселение"

от 14.12.2017 года № 177 «Об утверждении

Правил благоустройства территории

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской области

По результатам проведения общественных обсуждений от  «__» ____ 2021, опубликованных в газете __________________, Совет депутатов

РЕШИЛ:

- Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области, утвержденные решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 14 декабря 2017 года № 177, следующие изменения и дополнения:

Часть 3

Дополнить пунктом 3.17 в следующей редакции:

«3.17 Детские и спортивные площадки:

3.17.1. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».

3.17.2. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.

3.17.3. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных на придомовых территориях, и обеспечение безопасности на них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное не предусмотрено законом или договором.

3.17.4. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет).

Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы (хоккейные коробки, площадки для активных игр и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

3.17.5. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок для установки мусоросборников.

3.17.6. Детские площадки должны отвечать требованиям:

- ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст);

- ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012).

3.17.7. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования при движениях; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.

3.17.8. При выборе оборудования детских и спортивных площадок рекомендуется придерживаться современных российских и международных тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным свойствам оборудования), а также учитывать:

-материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и географическим условиям региона, их соответствие требованиям санитарных норм и правил;

-устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к основанию площадки и между собой или обеспечение возможности перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;

-антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействиям пользователей, включая сознательную порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;

-возможность всесезонной эксплуатации;

-дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной зоны площадки;

-удобство монтажа и эксплуатации;

-возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования;

-удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с площадками и под конструкциями.

3.17.9. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального образования однотипным и однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.

3.17.10. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется отдать предпочтение покрытиям, обладающим амортизирующими свойствами, для предотвращения травмирования детей при падении (использовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия).

3.17.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

3.17.12. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами.

3.17.13. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

3.17.14. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие основные функциональные свойства:

-разнообразие функциональных зон площадки;

-безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюдение зон безопасности при размещении оборудования, экологическая защита, по необходимости - защитные ограждения площадки);

-количество элементов и виды оборудования;

-антивандальность оборудования;

-всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомогательного оборудования в виде навесов, шатров, павильонов);

-привлекательный современный дизайн;

-ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сломанных элементов оборудования;

-удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием упражнений/правил использования, наличие скамеек для отдыха и переодевания, навесов, урн);

-удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая отчистку площадки от снега).

3.17.15. В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке входят «мягкие» или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

3.17.16. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, рекомендуется подбирать различные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, искусственный газон, специальный ковровый настил, песок.

3.17.17. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

3.17.18. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня.

Не допускается применение колючих видов растений, применение растений с ядовитыми плодами, применение деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 2 м от края площадки.

Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

3.17.19. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального озеленения, с учетом требований по безопасности.

3.17.20. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальными свойствами.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

Глава

МО «Большелуцкое сельское поселение»                              А.А. Иванов